Pressemitteilung

# Die FDB definiert in ihrem Merkblatt Nr. 1 „über Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton (05/2020)“ erstmalig eine Standard-Ausführung für Sichtbetonoberflächen von Betonfertigteilen und veröffentlicht FDB-Merkblatt Nr. 14 „Checkliste für die Ausschreibung von Sichtbetonoberflächen bei Betonfertigteilen (05/2020)“

Bonn, im Mai 2020       Das FDB-Merkblatt Nr. 1 „über Sichtbetonflächen von Fertigteilen aus Beton- und Stahlbeton (05/2020)“ definiert erstmalig eine Standard-Ausführung für Sichtbetonflächen von Betonfertigteilen. Diese kann für den „normalen, grauen Sichtbeton“ verwendet werden. Die Forderung im Leistungsverzeichnis „Sichtbeton nach FDB-Merkblatt Nr. 1“ reicht deshalb zukünftig für diese Standard-Ausführung aus.

Die Standard-Ausführung für die geschalte Seite entspricht in der Regel der bei Ortbeton üblichen Sichtbetonklasse 2 (SB 2) gemäß „Merkblatt Sichtbeton“ des Deutschen Beton- und Bautechnikverein e. V. (DBV).

Darüber hinaus zeigt das FDB-Merkblatt Nr. 1 auf, wie die Standard-Ausführung bei einzelnen Eigenschaften abweichend modifiziert werden kann. Dazu wird mit dem neuen FDB-Merkblatt Nr. 14 ergänzend eine Checkliste für die Ausschreibung von Sichtbetonflächen zur Verfügung gestellt, da bei Abweichung von der Standard-Ausführung eine eindeutige und praktisch ausführbare Leistungsbeschreibung vorliegen muss. Diese Checkliste kann entsprechend ausgefüllt der Ausschreibung als zusätzliche Technische Vertragsbedingung (ZTV) beigefügt werden, um die gewünschte abweichende Sichtbetonoberfläche zu definieren.

Die Standard-Ausführung wird im FDB-Merkblatt Nr. 1 folgendermaßen beschrieben:

- Ausbildung der geschalten Oberfläche: glatt geschalt

- Ausbildung der Einfüllseite, wenn sie sichtbar bleibt: geglättet

- Ausbildung der Einfüllseite, wenn sie nicht sichtbar bleibt: abgezogen

- Farbe: grau mit Grauzement

- Kantenausbildung: mit Fase

- Transportanker: verschlossen

- Montageeinbauteile: verschlossen

- Durchführungen zur Stützenmontage: offen

- Schutzmaßnahmen (Lagerung, Transport, Baustelle, Montage): keine

- Referenzflächen / Referenzbauwerk: keine

Weiterhin fanden im FDB-Merkblatt Nr. 1 die Möglichkeiten der Oberflächenausbildung der Einfüllseite Berücksichtigung und die Vor- und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten wurden aufgeführt. Die für die Beurteilung und Abnahme oft wichtigen Einzelkriterien wurden ergänzt und der Schal- bzw. Einfüllseite zugeordnet.

Hervorzuheben ist, dass im überarbeiteten FDB-Merkblatt Nr. 1 eine klare Abgrenzung von Sichtbeton und Architekturbeton vorgenommen wurde. Zusätzliche Hinweise zur Planung und Ausschreibung von Betonfertigteilen aus Architekturbeton (bei ausgeprägter Gestaltungsabsicht bzw. besonders anspruchsvoller Gestaltungsaufgabe) sowie ein Leitfaden für die Ausschreibung von Architekturbeton finden sich im FDB-Merkblatt Nr. 8 über Betonfertigteile aus Architekturbeton.

Die FDB schenkte dem Thema Sichtbeton bei Betonfertigteilen bereits 1978 mit der Erstveröffentlichung des FDB-Merkblattes Nr. 1 besondere Beachtung. Über die Jahre wurde dieses Merkblatt an den gegenwärtigen Stand der Technik angepasst und jetzt in einer FDB-Arbeitsgruppe erneut angegangen. Die aktuelle Ausgabe 05/2020 ersetzt die Ausgabe 06/2015. Zeitgleich wurde das neue Merkblatt Nr. 14 „Checkliste für die Ausschreibung von Sichtbetonoberflächen (05/2020)“ aus der Taufe gehoben.

Die FDB-Merkblatt-Sammlung umfasst nunmehr vierzehn Merkblätter, die in ihrer jeweils aktuellen Version zum kostenlosen Download auf www.fdb-fertigteilbau.de bereitstehen. Gemeinsam mit der FDB-Merkblatt-Sammlung geben die elf FDB-Planungshilfen auf www.fdb-fertigteilbau.de >> Planungshilfen >> FDB-Merkblätter Hilfestellung rund um den Betonfertigteilbau für Planer und Interessierte.

Die Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V. ist der technische Fachverband für den konstruktiven Betonfertigteilbau.

Sie besteht seit 1970 als bundesweiter Zusammenschluss von Herstellern und Verwendern von Betonfertigteilen.

Die FDB vertritt die Interessen ihrer Mitglieder national und international und leistet übergeordnete Facharbeit in allen wesentlichen Bereichen der Technik.

FDB – konstruktiv & kreativ.

# Kontakt

Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V. (FDB)

Schloßallee 10

53179 Bonn

Tel. 0228/ 954 56 56					info@fdb-fertigteilbau.de

Fax 0228/954 56 90 					www.fdb-fertigteilbau.de

Bei Veröffentlichung Beleg erbeten.

3760 Zeichen mit Leerzeichen ohne Bildunterschriften und ohne Vorstellung und Kontakt FDB.

Titelseite MB 1

Titelseite MB 14